« LES HISTOIRES DE ZOÉ »

### Fiche technique

(maj. 02 mai 2011)

Cette fiche technique peut varier selon les lieux. Pour l’adapter au mieux à la configuration de votre salle, et afin que tout le monde soit satisfait, n’hésitez pas à nous contacter.

Pierre Fleygnac (régisseur technique) 06 82 31 24 10

# Email : pierrefleygnac@orange.fr

### Sonorisation

## Façade

- Un système homogène en multi amplification fonctionnant en stéréo (puissance selon la salle), possibilité de fonctionner en multi diffusion avec plusieurs lignes à retard.

#### Retours

- 4 wedges (types MDT112, Nexo PS15, APG DS1…), répartis sur 3 auxiliaires pré fader de la console de façade, dans le cas où il n’y aurait pas de console retour (circuits 1 et 2 en side pour Catherine, circuit 3 –2 wegdes- pour Marie)

Régie façade :

- Une console 24/8/2 (console numérique type Yamaha acceptée, ce qui supprime les effets et compresseurs listés ci-dessous)

- 1 éq. façade 2X31 bandes (Klark technics, Apex, BSS…)

- 3 voies d’éq. 31 bande pour les 4 circuits retours bandes (Klark technics, Apex, BSS…)

- 2 réverbs (type PCM70, SPX990…)

- 1 multi effets (type SPX990…)

- 4 canaux de compression (type DBX160, 166…)

- 1 lecteur CD

| N° | Instrument | Point | Micro | Pied | Insert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GC | A | D112, 421 | P | Comp |
| 2 | CC | A | SM98, 604, SM57 | P |  |
| 3 | Percu 1 | A | Statique | G |  |
| 4 | HH | A | Statique | P |  |
| 5 | Bodran au pied | B | D112, 421 | P |  |
| 6 | Accordéon | A | 2 DI (LR) |  |  |
| 7 | Vx Marie batterie | A | Beta 87 (fourni) | G | Comp |
| 8 | Vx Marie debout | B | Beta 58 (fourni) | G | Comp |
| 9 | Petit Steel Drum | B | Statique | G |  |
| 10 | Guitare électrique | C | TLAudio 5051 (fourni) |  |  |
| 11 | Guitare acoustique | C | DI Avalon (fourni) |  | Comp |
| 12 | Banjo | C | AKG 535, SM 57 |  |  |
| 13 | Vx Catherine | C | KMS 105 (fourni) | G | Comp |
| 14 | Spare |  | SM 58 | G |  |
| 15 | CD |  |  |  |  |
| 16 | CD |  |  |  |  |

- Prévoir secteur 220 au point C

- Prévoir pieds de micro (noirs de préférence) avec perchette réglable