« Concert pour la Marmaille »

Fiche technique (maj 06/04/11)

# Sonorisation

Façade :

- Un système homogène en multi amplification fonctionnant en stéréo (puissance selon la salle), possibilité de fonctionner en multi diffusion avec plusieurs lignes à retard.

Retours :

- 4 wedges (type MTD112, Nexo PS15, APG DS1…) réparties sur 3 auxiliaires pré fader dela console de façade, dans le cas où il n'y aurait pas de console retour (circuit 1 et 2 en side pour Catherine, circuit 3 (2 wedges) pour l’espace percus-batterie de Marie)

Régie façade :

- Une console 16/8/2 professionnelle, 2 paramétriques par tranche (console numérique type Yamaha acceptée, ce qui supprime les effets, les compresseurs listés ci-dessous)

- 1 éq. façade 2x31 bandes (klark Technics, Apex, BSS…)

- 3 voies d’éq. 31 bandes pour les 3 circuits retours (klark Technics, Apex, BSS…)

- 2 réverbs (type PCM70, SPX990…)

- 1 multi effets (type SPX990…)

- 4 canaux de compression minimum (type DBX160, 166…)

- 1 lecteur CD

| N° | Instrument | Micro | Pied | Insert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GC | D112, 421 | P |  |
| 2 | CC | SM98, 604, SM57 | P |  |
| 3 | Cymbale | Statique | P |  |
| 4 | HH | Statique | G |  |
| 5 | Percus | Statique | P | Comp |
| 6 | Voix Marie Batterie | Beta 87 (fourni) | G | Comp |
| 7 | Voix Marie Debout | Beta 58 (fourni) | G | Comp |
| 8 | Banjo | AKG 535, SM 57 | P |  |
| 9 | Guitare électrique | TLAudio5051 (fourni) |  |  |
| 10 | Voix Catherine | KMS105 (fourni) | G | Comp |
| 11 | Spare | SM58 | G |  |
| 12 | CD, retours effets… |  |  |  |

Prévoir pieds de micro (noirs de préférence) avec perchette réglable

« Concert pour la Marmaille »

Fiche technique (maj 06/04/11)

Backline (à fournir par l'organisateur) :

- Eléments de batterie de gamme professionnelle: 1 grosse-caisse de 22’’, 1 caisse claire 14’’ + pied, 2 pieds de cymbales perche (nous fournissons la pédale grosse-caisse, les cymbales, le siège batterie)

- plantes décoratives (plus il y en a, plus c’est beau ...)

Divers

- Prévoir régie en face de la scène ; éviter fond de salle sous balcon

- Les alimentations, sonorisation et éclairages, devront être impérativement séparées.

- Prévoir éclairage  salle sur pupitre lumière (quartz, PC …)

- Cette fiche technique peut varier selon les lieux. Pour l’adapter au mieux à la

configuration de votre salle, et afin que tout le monde soit satisfait, n’hésitez pas à nous contacter.